## Slide 1: Rychlíkové osobní vozy řad A, B, AB a BDs vyráběné v Bautzenu v letech 1972-1985
Radek Papež, Jiráskovo gymnázium Náchod

## Slide 2: O škole a autorovi
Jiráskovo gymnázium
  Řezníčkova 451, 547 01 Náchod
  osmileté a čtyřleté gymnázium se všeobecným zaměřením
  poslední 2 roky studia profilace prostřednictvím volitelných předmětů (seminářů)
Radek Papež
  student septimy A osmiletého gymnázia
  volitelné předměty
    Seminář z matematiky
    Seminář z fyziky
Budova gymnázia – foto: Wikipedie
Busta Aloise Jiráska – foto: Wikipedie

## Slide 3: Úvod do problematiky
páteřní články železniční dopravy v ČR
  vlaky vyšší kvality (EC, IC, Ex)
  rychlíky (R)
vozy nasazované na rychlíky
  Bautzen 1972-1985 (A, B, AB, BDs)
    zastaralé, nevyhovují dnešním požadavkům kultury cestování
  modernizace původních vozů
    Beer273, Aee145, (152), Bee243, Bvt453, BDsee454
vlastní návrh modernizace

## Slide 4: Vyrobené vozy
rychlíkové vozy vyráběné pro ČSD
  60. léta 20. století – Győr (Maďarsko)
  70. léta 20. století-1989 – VEB Waggonbau Bautzen, Görlitz (NDR)
vozy vyráběné v Bautzenu v letech 1972-1985
  1417 vozů typu UIC-Y (délka 24,5 m)
    816 vozů Ba (Bm, B), 110 vozů Aa (Am, A), 50 vozů ABm (AB), 441 vozů BDa (BDms, BDs)
  oddílové uspořádání, teplovzdušné topení (dříve odporové)
  schopné mezinárodního provozu, postupné vyřazování
  změny označení v letech 1983, 1990, 2009
Vůz A149 110 – foto: Radek Papež
Sedačka vozu B256 – foto: Radek Papež

## Slide 5: Modernizované vozy (1/3)
drobné i razantnější úpravy
Beer273 (50 54 20-38)
  1992-1995, 34 vozů (31 vozů ex B, 3 vozy ex BDs)
  zvláštní uspořádání interiéru (dvojoddíly, trojoddíly)
Aee145, (152) (61 54 19-51 / 50 54 19-38)
  1996-1997, 12 vozů (9 vozů ex A, 3 vozy ex AB)
  9 kupé 1. vozové třídy, 2000-2006 dosazena klimatizace
  stejným způsobem modernizováno 6 vozů AB s odporovým topením (1999-2000, dnes Aee152, bez klimatizace)
nákres: ŽelPage.cz
Vozy Beer273 – foto: Radek Papež
Beer273 – dvojoddíl – foto: Radek Papež
Aee152 – sedadla – foto: Jan Máca

## Slide 6: Modernizované vozy (2/3)
Bee243
  2003, 8 vozů (ex B), dnes již jen 7 (1 vůz – nehoda 2005)
  již z výroby zkušebně CZE místo alternátoru
  přečalounění sedadel, administrativní snížení míst na 6 na oddíl
    důvod: zajíždění do Rakouska
Bvt453 (50 54 84-46)
  2007, 2 vozy (ex BDs)
  3 části, krajní – přeprava kol, prostřední – 40 míst k sezení
  nakládací dveře pro jízdní kola
Vůz Bee243 sedačka – foto: Jan Máca
Vůz Bvt453 – foto: Radek Papež

## Slide 7: Modernizované vozy (3/3)
BDsee454 (50 54 82-40)
  2009, 2 vozy (ex BDs)
  dosazení CZE, oplyšování sedaček
  barevné schéma shodné s patrovými vozy Bmto292 a Bmteeo293
Drobné úpravy interiéru
  Brněnský expres (BrEx)
    2007-2008, 16 vozů řady B
    přečalounění sedaček
  „humanizace“ vozů
    od 2009, různé vozy
    kompletní oprava interiéru (přečalounění, podlaha, nátěr stěn)
Vůz BDsee454 – foto: Radek Papež
Vůz B249 BrEx – foto: Radek Papež

## Slide 8: Vlastní návrh modernizace
z původních vozů zachována pouze základní konstrukce
jednotné rychlíkové soupravy se systémem PUSH / PULL
  Bpee – vozy 2. vozové třídy
  Bdbpree – vůz 2. vozové třídy (jízdní kola, zvedací plošina)
  ADfpee – vůz 1. vozové třídy (služební oddíl, stanoviště strojvedoucího)
vlastnosti vozů
  pouze velkoprostorové uspořádání (+ vandalismus, - soukromí)
  nové podvozky SGP 300 (kotoučová, magnetická kolejnicová brzda)
  max. rychlost 160/200 km.h-1, klimatizační jednotka, CZE
  informační systém (vnější displeje, LCD panely, LED displeje, rezervace)
  uzavřený systém WC, elektrické zásuvky, sedadla BORCAD cz SEL

## Slide 9: Vůz 2. třídy řady Bpee
78 míst k sezení
v soupravě 3-5 vozů podle vytíženosti linky
ve voze přeprava jízdních kol vyloučena

## Slide 10: Vůz 2. třídy řady Bdbpree
36 míst k sezení
zvláštní výbava vozu
  přeprava jízdních kol a cestujících se sníženou pohyblivostí
  zdvihací plošina (viz 80-29), prostorné vakuové WC (viz 914, 80-29)

## Slide 11: Vůz 1. třídy se služebním oddílem řady ADfpee
42 míst k sezení
služební oddíl není určen pro přepravu jízdních kol
řídicí vůz – disponuje stanovištěm strojvedoucího

## Slide 12: Děkuji za pozornost
Radek Papež, radekedar@gmail.com